| LOGO |  | Adresse de la commune ou / communauté de communes |
| --- | --- | --- |

Constitution d’une base de données numérique

du réseau d’éclairage public

De la commune de ….

Marché de fourniture et de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières

C.C.T.P.

SOMMAIRE

1.	Contexte	3

2.	Objectif des prestations	3

3.	Nature des travaux	3

4.	OP-1 : relevé topographique numérisé des affleurats du réseau d’éclairage public	4

4.1.	Description des travaux	4

4.2.	Echelle et classe de précision	4

4.3.	Réalisation des relevés	4

4.4.	Principes méthodologiques de la numérisation	5

4.5.	Liste des objets à relever	5

4.6.	Livrables	6

4.7.	Attributs ‘tronc commun’ à saisir pour les différents objets relevés	6

4.8.	Délai de réalisation de cette opération	6

4.9.	Vérification des travaux	6

5.	OP-2 : renseignement des attributs métier ‘éclairage public’	8

5.1.	Description des travaux	8

5.2.	Livrables	8

5.3.	Délais	9

5.4.	Vérifications	9

6.	OP-3 : Détection des tronçons de réseaux enfouis	10

6.1-	Description de l’opération	10

6.2-	Précision des relevés topographiques	10

6.3-	Système de rattachement	10

6.4-	Livrables attendus	10

6.5-	Délais	11

6.6-	Vérifications ?	11

# Contexte

Les communautés de communes bas-rhinoises ont mené une réflexion commune afin de répondre à la réglementation anti-endommagement dans le domaine de l’éclairage public. En effet, de nombreuses communes ou communautés de communes sont elles-mêmes des exploitants de réseau et sont, à ce titre, dans l’obligation d’améliorer la cartographie de leur réseau.

# Objectif des prestations

Le présent cahier des charges vise à fournir à la commune de …………………….. des données numériques concernant son réseau d’éclairage public, exploitables dans le SIG intercommunal et répondant aux critères réglementaires en vigueur (arrêté du 15 février 2012).

Les données ainsi constituées seront également exploitées comme une base de données d’éclairage public permettant de faciliter la gestion du réseau dans sa globalité (affleurement et tronçons enterrés).

Les différents intervenants et leur rôle :

- La commune

- La communauté de communes

La commune de …………………… a un réseau d’éclairage public d’environ XX km.

# Nature des travaux

Le présent CCTP est décomposé en 3 lots qui feront l’objet de bons de commande sur des emprises infra-communales ou communales. Dans le cas d’emprises infracommunales, un plan sera fourni par le maître d’ouvrage pour indiquer la zone géographique dans laquelle auront lieu les travaux (pour une commune divisée en zones, les zones seront nommées Zone A, Zone B, …)

Les opérations sont :

- LOT1 : relevé topographique des affleurements du réseau d’éclairage public (y compris les tronçons de réseau aériens).

- LOT2 : le renseignement des attributs spécifiques ‘Eclairage Public’.

- LOT3 : la détection des tronçons enterrés

Chacun des 3 lots feront l’objet de 3 phases :

- Phase 1 : une réunion de démarrage incluant une visite de terrain et précisant le calendrier de déroulement des relevés.

- Phase 2 : le relevé des données du lot

- Phase 3 : une réunion de restitution des travaux récapitulant les différentes étapes du levé et présentant les livrables sous forme de plan.

Pour chacun des 3 lots les éléments suivants seront mis à disposition du prestataire :

- Les plans cadastraux de la commune concernée (au format EDIGEO) également accessibles en flux WMS sur la géoplateforme CIGAL (https://www.cigalsace.org/portail/)

- Les orthophotographies (CIGAL-2011), ayant une résolution de 20 cm (également consultables sur la géoplateforme CIGAL et accessibles en flux WMS)

- Si des plans du réseau d’éclairage public existent, ils pourront être fournis au prestataire avec leur date de dernière actualisation (en format numérique ou papier)

- Les plans topographiques disponibles

- Les coordonnées et caractéristiques des points géoréférencés disponibles sur le territoire

Ces données sont mises à disposition à titre purement indicatif. Elles ne remplacent pas des travaux terrains.

Les levés terrain à effectuer dans le cadre du présent marché sont indépendants des données et fonds de plan mis à disposition.

+ métadonnées INSPIRE (faire une fiche de métadonnées par commune décrivant les données sur le réseau d’éclairage public : à faire directement par la comcom ?) + vérifications

# LOT 1 : relevé topographique numérisé des affleurements du réseau d’éclairage public

## Description des travaux

Cette opération consiste en un relevé topographique des affleurements du réseau d’éclairage public puis en la constitution de fichiers de données géographiques réutilisable dans le système d’information géographique du maître d’ouvrage.

## Echelle et classe de précision

Les mesures seront effectuées en application de l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques pilotés par des collectivités territoriales ou exécutés pour leur compte.

Les relevés planimétriques seront rattachés au système de projection RGF93-conique conforme 48.

Les altitudes seront rattachées au système IGN 69 (altitudes normales).

La précision demandée pour le levé est la suivante :

- Pour les objets constitutifs du réseau d’éclairage public (hors tronçon de réseau)

  - 10 cm en planimétrie

  - 5 cm en altimétrie

- Pour les tronçons de réseau aériens :

  - Le semi de points relevés devra permettre d’atteindre un tracé du réseau avec  une précision de classe A telle que définie dans l’arrêté Arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Nota : si l’opération 3 (détection des réseaux enterrés) n’est pas déclenchée en même temps que l’opération 1, les tronçons de réseau souterrain seront constitués par convention de segments de droites dont les extrémités correspondent à des éléments affleurant du réseau. Les fonctions d’accrochage des extrémités de ces segments seront utilisées pour les constructions graphiques.

## Réalisation des relevés

Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 15/02/2012, tout relevé en 3 dimensions  est effectué pour les ouvrages ou tronçons d'ouvrage aériens, en génératrice inférieure. Les cotes x et y peuvent être relevées uniquement pour les supports, et la cote z peut être relevée uniquement pour les points du tracé entre supports présentant la hauteur de surplomb la plus faible dans les conditions météorologiques les plus défavorables ou être remplacée par l'indication de la hauteur de surplomb minimale réglementaire de ces points

## Liste des objets à relever

- ARMOIRE (symbole orienté) : décrire la méthode de levé (voir CUS)

- MOBILIER (symbole orienté)

- SUPPORT (ponctuel)

- CHAMBRE (relevé du cadre qui affleure)

- TRONCONS aériens (polylignes) :

- TRONCONS souterrains (lignes) : Les tronçons de réseaux sont constitués par des segments de droite entre 2 ponctuels du réseau. Le début et la fin d’un tronçon doivent s’accrocher à chaque fois à un point du réseau.

## Principes méthodologiques de la numérisation

Les données graphiques pour le réseau d’éclairage public sont de 2 types : ponctuel, linéaire

Numérisation des arcs de cercle

Les arcs de cercle ou d'ellipse devront être numérisés sous forme d'une polyligne dont les points intermédiaires seront suffisamment nombreux pour permettre une restitution conforme à l'original.

La tangence entre les arcs et les droites d'appui sera assurée.

Numérisation des linéaires

Une polyligne s’arrêtera à chaque changement de nature (pour un tronçon, en fonction de son type, diamètre) et à chaque intersection (si tronçons connectés). Si les tronçons sont reliés par des éléments de jonction : ces derniers ne devront pas reposer sur des nœuds isolés.

Source du schéma : SITEC du Jura.

## Déroulement de la prestation

La prestation se déroulera en 3 phases :

Phase 1 : une réunion de démarrage (incluant une visite de terrain et précisant le calendrier de déroulement des relevés) sera organisée dans les 2 semaines suivant la notification du marché. Cette réunion permettra :

- de fixer le calendrier de réalisation de la prestation,

- de préciser les particularités du chantier.

Phase 2 : le relevé des données du lot

Phase 3 : une réunion de restitution des travaux, en présence d’élus, récapitulant les différentes étapes du levé et présentant les livrables sous forme de plan et mémoire technique.

Pendant la durée de la prestation, l’interlocuteur du prestataire sera M……., fonction (tél : ……………… mail : …………..)

## Livrables

Livrable 1 : 4 fichiers au format SHAPE :

  - NUM INSEE_ZONE_(lettre)_ARMOIRE (par exemple : 67150_zoneA_ARMOIRE)

  - NUM INSEE_ ZONE_(lettre)_MOBILIER (par exemple : 67150_zoneA _MOBILIER)

  - NUM INSEE_ ZONE_(lettre)_SUPPORT (par exemple : 67150_zoneA _SUPPORT)

  - NUM INSEE_ ZONE_(lettre)_CHAMBRE (par exemple : 67150_zoneA _CHAMBRE)

- Livrable 1bis : en l’absence de fichier SIG, un fichier de DAO pourra être livré (format DWG).

  - Le fichier dwg contiendra 4 calques dénommés représentés par des symboles ponctuels (les fichiers contenant des blocs ne seront pas acceptés) :

    - ARMOIRE

    - MOBILIER

    - SUPPORT

    - CHAMBRE

  - Dénomination du fichier : EP_AFFLEURANT_67105_ZONE_(lettre).dwg (67105 représentant pour chaque commune son numéro INSEE)

  - 4 fichiers de données attributaires (type excel)

    - NUM INSEE_ARMOIRE (par exemple : 67150_ARMOIRE)

    - NUM INSEE_MOBILIER (par exemple : 67150_MOBILIER)

    - NUM INSEE_SUPPORT (par exemple : 67150_SUPPORT)

    - NUM INSEE_CHAMBRE (par exemple : 67150_CHAMBRE)

- Livrable 2 : Une sortie papier par commune (à ajuster selon la taille de la commune – utiliser le plan cadastral comme fond de plan) et 1 fichier pdf par commune présentant les éléments constitutifs du réseau sur le fond de plan cadastral.

- Livrable 3 : Un mémoire récapitulant les techniques employées et les particularités rencontrées au cours des travaux de lever.

## Attributs ‘tronc commun’ à saisir pour les différents objets relevés

L’annexe 1 du CCTP détaille les attributs à saisir pour chaque élément.

## Délai de réalisation de cette opération

A compléter selon la taille de la zone à relever.

Pénalité en cas de dépassement du calendrier du fait du prestataire (voir CCAP)

## Vérification des travaux

- Vérification de forme sur le respect des nomenclatures et la structuration des fichiers livrés

- Par échantillonnage, vérification de la complétude des données.

- Vérification de la précision

## Période de garantie

# Une période de garantie de 3 mois après réception des livrables permet au maître d’ouvrage de signaler au prestataire des anomalies dans les données livrées.

# LOT 2 : renseignement des attributs métier ‘éclairage public’

## Description des travaux

Cette opération requiert des connaissances en matière d’éclairage public. Elle consiste en 2 actions :

- Compléter les attributs des objets ponctuels et linéaires

- Constituer des tables alphanumériques

Liste des tables à compléter :

| Objets ponctuels | Objets linéaires | Tables alpha-numériques |
| --- | --- | --- |
| Armoire | Tronçons | Départs |
| Mobilier |  | Accessoires |
| Support |  | Points lumineux |
| Chambre |  |  |

L’annexe 2 liste les attributs métier liés à la gestion de l’éclairage public à fournir après relevé sur le terrain.

## Livrables

2 cas de figure sont à distinguer :

- Cas 1 : des fichiers SHAPE existent déjà (OP1 déjà effectuée). Le prestataire se basera donc sur ces fichiers recensant les objets d’Eclairage Public et en complètera les attributs.

- Cas 2 : Il n’y a pas eu de relevé topographique des objets d’Eclairage Public et donc pas de fichier graphique. Le relevé attributaire se fera donc dans des fichiers excel.

Le prestataire remettra au maître d’ouvrage :

Livrable pour le cas 1 : 8 fichiers au format SHAPE basé sur une fourniture de fichiers graphiques par le maître d’ouvrage.

  - ATTR-EP_NUM INSEE_ARMOIRE (par exemple : ATTR-EP_67150_ARMOIRE)

  - ATTR-EP_NUM INSEE_MOBILIER (par exemple : ATTR-EP_67150_MOBILIER)

  - ATTR-EP_NUM INSEE_SUPPORT (par exemple : ATTR-EP_67150_SUPPORT)

  - ATTR-EP_NUM INSEE_CHAMBRE (par exemple : ATTR-EP_67150_CHAMBRE)

  - ATTR-EP_NUM INSEE_TRONCON (par exemple : ATTR-EP_67150_TRONCON)

  - ATTR-EP_NUM INSEE_DEPART (par exemple : ATTR-EP_67150_DEPART) sans géométrie

  - ATTR-EP_NUM INSEE_ACCESS (par exemple : ATTR-EP_67150_ACCESS) sans géométrie

  - ATTR-EP_NUM INSEE_PT-LUM (par exemple : ATTR-EP_67150_PT-LUM) sans géométrie

- Livrable pour le cas 2 : en l’absence de fichier graphique, des fichiers excel seront livrés

  - 8 fichiers de données attributaires (excel). Rajouter une colonne avec un champ texte contenant le code de l’objet. La codification applicable est décrite dans l’annexe 2.

    - ATTR-EP_NUM INSEE_ARMOIRE (par exemple : 67150_ARMOIRE)

    - ATTR-EP_NUM INSEE_MOBILIER (par exemple : 67150_MOBILIER)

    - ATTR-EP_NUM INSEE_SUPPORT (par exemple : 67150_SUPPORT)

    - ATTR-EP_NUM INSEE_CHAMBRE (par exemple : 67150_CHAMBRE)

    - ATTR-EP_NUM INSEE_TRONCON (par exemple : 67150_TRONCON)

    - ATTR-EP_NUM INSEE_DEPART (par exemple : 67150_DEPART)

    - ATTR-EP_NUM INSEE_ACCESS (par exemple : 67150_ACCESS)

    - ATTR-EP_NUM INSEE_PT-LUM (par exemple : 67150_PT-LUM)

- Livrable 2 : Une sortie papier par commune (utiliser le plan cadastral comme fond de plan) et 1 fichier pdf par commune présentant les éléments constitutifs du réseau sur le fond de plan cadastral.

## Délai de réalisation de ce lot

A compléter selon la taille de la zone à relever.

Pénalité en cas de dépassement du calendrier du fait du prestataire (voir CCAP)

## Vérification des travaux

- Vérification de forme sur le respect des nomenclatures et des codifications des fichiers livrés

- Par échantillonnage, vérification de la complétude des données.

# OP-3 : Détection des tronçons de réseaux enfouis

## Description de l’opération

Cette prestation a pour objectif de localiser par détection les réseaux enterrés d’Eclairage Public afin de disposer d’une vision instantanée de l’architecture du réseau et de connaître sa position.

Cette prestation comprend :

- L’analyse des plans existants

- La Détection des réseaux d’Eclairage Public sur site (conduites, chambres de connexion, artères d’alimentation en énergie, etc…) par tous moyens (radar géophysique, radiodétection, magnétométrie, acoustique, etc.)

- Le Géoréférencement des réseaux détectés par investigations indirectes sans fouilles

- Plans de récolement avec saisie informatique des résultats.

## Réalisation des relevés

Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 15/02/2012, tout relevé en 3 dimensions  est effectué pour l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage souterrain, en génératrice supérieure de l'ouvrage avec indication de sa largeur ou de son diamètre.

## Précision des relevés topographiques

La précision finale devra permettre un classement de l’ouvrage relevé dans la classe de précision A (arrêté du 15 février 201).

Le relevé devra être conforme aux dispositions de l’arrêté du 16 septembre 2003 dans le cadre d’un positionnement par télédétection ou par mesure directe.

Les équipements de détection sont aussi variés que les conditions de détection, il convient de les utiliser de manière appropriée pour en tirer la meilleure efficacité et précision.

## Système de rattachement

En planimétrie, les levers seront rattachés au système RGF93-conique conforme 48.

En altimétrie, les travaux seront rattachés au système IGN 69 (altitudes normales).

## Livrables attendus

La restitution des résultats se fera sous les formes suivantes, à savoir :

Livrable 1 : comme prévu dans l’article 15 de l’arrêté du 15 février 2012, une fiche signalétique sera confectionnée par levé.

Cette fiche mentionne une liste d'informations comprenant, à chaque relevé de mesure, au minimum:

- Le nom du responsable de projet relatif au chantier concerné ;

- Le nom de l’entreprise ayant fourni le relevé final géoréférencé ;

- Le nom du prestataire certifié qui est intervenu pour le géoréférencement ;

- Le cas échéant, le nom du prestataire certifié ayant procédé à un relevé indirect par détection de l’ouvrage

- fouille fermée ;

- La date du relevé géoréférencé ;

- Le numéro de la déclaration de projet de travaux et celui de la déclaration d’intention de commencement

- de travaux ;

- La nature de l’ouvrage objet du relevé, au sens de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ;

- La marque et le numéro de série de l’appareil de mesure ;

- L’incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois directions) ;

- Dans le cas de détection d’ouvrage fouille fermée, la technologie de mesure employée.

- Le procédé de mesure garantissant la précision des mesures ;

Le principe général est que si un des éléments de la fiche change, une nouvelle fiche doit être ouverte.

Livrable 2 : Fichier informatique au format SIG ou DWG sous  AUTOCAD-Version 2010

Sur la base du semi de point relevé avec les méthodes de détection à distance, le prestataire fournira un tracé des tronçons du réseau d’éclairage public.

Les attributs à renseigner pour chaque tronçon sont listés dans l’annexe 3 (extraire l’objet tronçon du MCD avec les attributs utiles) :

Code tronçon, profondeur moyenne, longueur du tronçon, méthode de relevé, date de relevé, classe de précision.

## Délai de réalisation de cette opération

A compléter selon la taille de la zone à relever.

Pénalité en cas de dépassement du calendrier du fait du prestataire (voir CCAP)

## Vérification des travaux

- Vérification de forme sur le respect des nomenclatures et la structuration des fichiers livrés

- Par échantillonnage, vérification de la complétude des données.

- Vérification de la précision

ANNEXE 1 :

L’annexe 1 du CCTP détaille les attributs à saisir pour chaque élément (cf modèle de données avec seulement les attributs « de base ».)

ANNEXE 2 :

L’annexe 2 liste les attributs métier liés à la gestion de l’éclairage public à fournir après relevé sur le terrain.

# Comments

Est-ce une info mobilisable ?